## Slide 1
Herzlich willkommen zum Vortrag „Die Energiewende ist die Antwort auf die Klimakrise “
BBS-LD | Projektwoche 2024 | Vortrag | Energiewende ist die Antwort auf die Klimakrise ISE e.V.
Referent:
Wolfgang Thiel
Energiewende
Klimakrise

## Slide 2
Agenda
Klimakrise - Der Treibhauseffekt - Die CO2-Bilanz - Zusammenhang zwischen CO2- und Temperaturanstieg - Klima-Reparatur
Rettung:  Energiewende - Die 3 Hauptaufgaben - Energiemix - Energie-Transformation: von den Fossilen zu den Erneuerbaren - „ProSumer“: Kopplung zwischen Energieproduktion und Energiekonsum
Berufliche Chancen bei der Energiewende
Fazit

## Slide 3
O
H
H
Wasserdampf (H2O)
∆ TM
Strahlungs- antrieb: 2,3 W/m²
Treibhausgase
66 %
Der Treibhauseffekt
Was machen die Luft-Moleküle?
O
N
N
Lachgas (N2O)
6 %
H
H
C
H
H
Methan (CH4)
17 %
trockene Luft
N
N
Stickstoff (N2)
78 Vol.- %
O
O
Sauerstoff (O2)
21 Vol.- %
C
O
O
Kohlendioxid (CO2)
0,04 Vol.-%
Erde
3- und mehratomige Moleküle absorbieren/ reflektieren teilweise die Infrarotstrahlung und heizen die Erde auf
kurzwellige Lichtstrahlung
2-atomige Moleküle lassen die
Infrarotstrahlung durch
langwellige Infrarotstrahlung
Sonne
Der Treibhauseffekt wurde 1824 von Joseph Fourier entdeckt und 1896 von Svante Arrhenius erstmals quantitativ genauer beschrieben.
Durch den Menschen verursachte Treibhausgase heizen die Erde auf!

## Slide 4
50 %
25 %
25 %
Die CO2-Bilanz Was hat CO2 mit der Klimakrise zu tun?
41 Gt/a
CO2-Mensch kumuliert
Strahlungsantrieb: 2,3 W/m²  ∆ TM
natürlicher Treibhaus- effekt
15 °C
-18°C
∆ TN: 33 K
CO2-Natur saisonaler Austausch
330 Gt
440 Gt
Terra X: CO2-Pysik, Harald Lesch
Mensch: zusätzlich CO2  ∆ TM > 1,5 K  Klima kippt  Erde wird unbewohnbar!
WDR Doku: Klimawandel; Was die Wissenschaft wirklich weiß (und was nicht)
14C/12C
12C
Radio-Carbon-Analyse
Notes: Isotope: https://youtu.be/0tKdDWpuZjY?si=Frd5irVTbrIZ2hMf
Radiocarbon-Methdik
https://youtu.be/cUMJ77qtrLU?si=peycHK2gd5a4YTAK
14C-Halbwertszeit: 5.730 Jahre

## Slide 5
Zusammenhang zwischen CO2- und Temperaturanstieg, trotz vieler Klimakonferenzen gibt es noch keine Trendumkehr!
Die Energiewende ist die wichtigste Antwort auf die Klimakrise!
Quellen: - Professor Mark Maslin, University College London - WMO
Die Rettung: Klimaschutz/ Energiewende
Quelle: nature, ISE e.V.
Jahreswerte 2023 - ø CO2: 419,3 ppm - ΔTmax.: 1,45 °C
noch ist
nichts
passiert!
kalt
warm
Notes: Rechner Erderwärmung durch CO₂
Die Formel zur Berechnung lautet: ΔT= 1,66 * ln(C/C0) ΔT ist der Temperaturunterschied in Grad Celsius, ln ist der natürliche Logarithmus, C ist der Kohlendioxidanteil zum Zeitpunkt der Messung, C0 ist der ursprüngliche Kohlendioxidanteil. Diese Formel wurde von Robert Ellis auf globalwarmingequation.info veröffentlicht.
Temperatur-Kalibrierung (IPCC 2013) https://cdatac.de/index.php/global-warming/ipcc-2013/

## Slide 6
Klimakrise  Klima-Reparatur
Quellen: Schellnhuber & Köllner 2022
1900
2000
2023
2100
2200
Prof. Hans Joachim Schellnhuber, Bauhaus Erde gGmbH Der Klimawandel und die Große Transformation
Wir müssen langfristig CO2 aus der Atmosphäre entnehmen!

## Slide 7
Energiewende (1) in RLP (1)
Die 3 Hauptaufgaben
Energie
(TWh/a)
2018
2040
Quelle: ISE e.V.
3. Mit der energetischen Versorgungssicherheit werden sowohl die grundsätzliche als auch die temporäre Energieversorgung (inkl. Speicher) gewährleistet!
Versorgungssicherheit
t
2. Die EE müssen im gleichen Zeitraum auf 100 % ausgebaut werden. Hierbei sind Photovoltaikanlagen (ca. 57 TWh/a) und Windkraftanlagen (ca. 24 TWh/a) die großen Bringer!
22,6
EE-Erzeugung
EE-Zubau
1. Mit Effizienz und Suffizienz muss der Primär-Energieverbrauch deutlich gesenkt werden! Dabei spielen der Wegfall der Verluste bei fossilen Kraftwerken (ca. 45 TWh/a) und die Einsparungen bei der Wärme- /Mobilitätswende (ca. 25 TWh/a) eine große Rolle.
100
178
Primärenergie- Verbrauch
Einsparung
Energieeinsparung, EE-Ausbau und Versorgungssicherheit sind die 3 wichtigen Säulen!
1 TWh = 1 Mrd. kWh

## Slide 8
Chart: 
 | 22.8 | 5.7 | 2.85 | 17.1 | 5.7 | 2.85 | 3 | 24 | 15 | 1
Energiewende (1) in RLP (2) Anteile beim Zubau-Mix bis 2040, Fakten und Annahmen
Anteile der zu installierenden Leistungen des Zubau-Mix orientieren sich an den jeweiligen EE-Potenzialen:
Quelle: ISE e.V.-Meta-Studie
PV-gesamt: 57 TWh/a (57%)
Solarthermie: 3 TWh/a
Wind-onshore: 24 TWh/a
Biomasse: 15 TWh/a
Wasserkraft: 1 TWh/a
100 TWh/a
Werte in %
Biogasanlagen, vorrangig aus Reststoffen
Holz-Anlagen, vorrangig aus Abfällen
PV-Dächer (40% von PV-ges.)
PV-Fassaden/-Balkone (10% von PV-ges.)
PV-Parkplatzüberdachungen (5% von PV-ges.)
PV-Freiflächen (30% von PV-ges.)
AGRI-PV (10% von PV-ges.)
PV-Autobahnüberdachung (5% von PV-ges.)
ALLE Potenziale werden beim Zubau-Mix gebraucht!

## Slide 9
Wärme/Mobilität: Fossile
Stromsystem: Erneuerbare
Stromsystem: Fossile
ProSumer
Energiewende (2) Energie-Transformation: von den Fossilen zu den Erneuerbaren
bisher (z.T. noch Gegenwart)
wenige, zentrale Groß-Wärmekraftwerke
Das Energiesystem wird sich zukünftig hauptsächlich zum Stromsystem entwickeln!
Energiesystem: Strom (Kohle); Erdgas/Heizöl, Benzin/Diesel:  Fossile
Energiesystem: hauptsächlich Strom:  Erneuerbare
viele, dezentrale Windräder, PV-Freiflächen, etc. Speicher
Übertragungs- und Verteilernetz
E-Auto
Der ProSumer wird dabei zur Schlüsselkomponente!
Verbraucher
Übertragungs- und Verteilernetz
zukünftig (z.T. schon Gegenwart)
Quelle: ISE e.V.
Notes: Vergangenheit
In der Stromwirtschaft gab es eine klare Trennung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch
- Der Strom wurde in zentralen Kraftwerken (meist mit fossilen Brennstoffen) erzeugt
- Mit Übertragungs- und Verteilernetzen wurde der Strom zu den Verbrauchern transportiert
- Die Verbraucher haben den Strom in ihren Haushalten konsumiert.
Die Energie für Wärme und Mobilität wurde meist aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Öl gewonnen.
Zukunft
Durch den Siegeszug der Photovoltaik in privaten Haushalten können die Bürger:unnen zu einem beträchtlichen Teil ihren Energiebedarf selbst decken!
Die intelligente Kopplung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch wird zum großen Hebel in der Energiewende. Das Zauberwort ist der „ProSumer“, bei dem alle Komponenten der Strom-Produktion und des Strom-Konsums zusammenarbeiten: - Stromerzeugung: PV mit Speicher - Stromverbrauch: Wärme, Mobilität und Haushalt.
Der Strom, der nicht von den privaten Erzeugern abgedeckt werden kann, wird von EE-Anlagen wie Windkraft und PV-Freiflächen mit dazugehörigen Speichern bereitgestellt und über die Stromnetze transportiert und verteilt!

## Slide 10
Hausnetz
Notwendige energetische Minimal-Sanierung! - doppelverglaste Fenster - Dämmung der Obergeschossdecke und bei Bedarf Kellerdecke Wirtschaftlichkeit beachten!
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie „Wärmewende“
Energiemanagement-System sorgt für das Zusammenspiel von Erzeuger/Speicher und Verbraucher
Datennetz (Internet)
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
PV aufs Dach, Balkon und Parkplatz mit Haus-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Energiekopplung (Produzent und Konsument):  wirtschaftliche Autarkie bis zu 80% erreichbar!
Energiewende (3): ProSumer im Ein-/ Mehrfamilienhaus und öffentl. Gebäuden Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Achtung: - keine Öl- oder Gasheizungen mehr! - Wo möglich: Wärmenetz-Anschluss!
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen (z.B. Luft-Wasser / Luft-Luft) bzw. Wärmenetz ersetzen
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G

## Slide 11
Strom- netz
Gas- netz mit Spei- cher
Dorf/Stadt/VG/LK
Quelle: ISE e.V.
Biotop-Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger/Verbraucher (ProSumer) garantieren wirtschaftliche Autarkie!
CH4
Methanisierung
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
Windpark
Groß-Akku
PV-FF-Anlage/Agri-PV-Anlage
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Klär- anlage
O2
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen
Daten- netz
EMS
GuD-KW
Wärmenetz
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse
Betriebe/Firmen „ProSumer“
Wohn-/öffentl. Gebäude „ProSumer“
110 kV/20 kV/Ortsnetz
Energiewende (4): ProSumer in der Gebietskörperschaft Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Solar- Thermie
MHKW

## Slide 12
Berufliche Chancen 12 Berufe für die Energiewende
1. Ingenieur:in für erneuerbare Energien
Quelle: Nachhaltige Jobs
Die Energiewende bietet exzellente Chancen für junge Leute!
3. Solartechniker:in
2. Energieberater:in / Gebäudeenergieberater:in
10. Technische:r Zeichner:in / Systemplaner:in für Energieanlagen
4. Monteur:in / Servicetechniker:in für Windernergieanlagen
5. Wasserstofftechniker:in
6. Elektroingenieur:in / Elektriker:in für erneuerbare Energien
7. Gebäudetechniker:in
8. Betriebswirt:in für erneuerbare Energien
9. Architekt:in oder Bauingenieur:in für nachhaltige Gebäude
12. Klimaschutzmanager:in
11. Geolog:in oder Ingenieur:in für Geothermie

## Slide 13
Fazit
Mit Effizienz und Suffizienz wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt:
Der Zubau der Erneuerbaren muss deutlich beschleunigt werden!
Die Klimakrise ist noch nicht gestoppt!
Die Energiewende bietet exzellente Berufschancen!
Eine PV-Anlage mit Haus-Akku als „Kraftwerk“, kombiniert mit einer Wärmepumpe und einem E-Auto sind die Mittel der Wahl für eine erfolgreiche Energiekopplung, dem sogenannten „ProSumer“! (Produzent und Konsument)! Damit sind bis zu 80% wirtschaftliche Autarkie erreichbar!
Umstieg | Energie-Einsparung
- von fossilen Kraftwerken auf erneuerbare Kraftwerke
- von Gas-/Ölheizungen auf Wärmepumpen
- vom Verbrenner auf E-Auto
- durch Verhaltensänderungen
ca. 25 %
siehe ISE e.V.-Broschüre
ca. 75 %
ca. 66 %

## Slide 14
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Helfen Sie mit die Energiewende voranzutreiben! Jede/r kann dazu beitragen!

## Slide 15
Drohende Risiken Kippelemente im Erdsystem
Wir müssen verhindern, dass die Kipppunkte ausgelöst werden!