## Slide 1
Herzlich willkommen zum Juli-Energie-Stammtisch Dynamische Stromtarife
ISE e.V.-Stammtisch | Dynamische Stromtarife | am 25.07.2024 in Schweigen-Rechtenbach ISE e.V.
Quelle: tibber
Notes: 1 -2 - 3

## Slide 2
Dynamische Tarife – warum ?
„Bei mir kommt immer Strom aus der Steckdose,
die Spannung liegt stabil bei 230 Volt,
und die Kilowattstunde kostet 40 Cent (Pfalzwerke öko comfort)“
Ist das wirklich so statisch ?
und geht das vielleicht preisgünstiger ?
schauen wir mal …

## Slide 3
Agenda
Dynamischer Stromtarif – was ist das ?
Stromnetz und Stromhandel
Tibber – ein Anbieter eines dynamischen Tarifs
die Hardware
die App
die Abrechnung
Was kommt als nächstes

## Slide 4
Dynamischer Stromtarif – was ist das ?
Dynamischer Tarif
Stündlich wechselnder Preis
für eine kWh
Stundenpreis
„heute und morgen“ bekannt
Monatliche Abrechnung,
keine Vorauszahlung
Grundgebühr & Anbietergebühr
Digitaler Zähler oder Smart-Meter
erforderlich
(mME, iME, mMSys, iMSys, ..)
Festpreis Tarif
Fester Preis für eine kWh
Grundgebühr
Abschlagszahlung
Jährliche Zählerablesung und Jahresrechnung
Evtl. Preisanpassung nach Ablauf der Bindung

## Slide 5
Dynamischer Stromtarif – was ist das ?

## Slide 6
Stromnetz – Lastkurve
Verlauf einer Woche
Lastkurve

## Slide 7
Stromnetz – Stundenpreise und Stundenpreise
Verlauf einer Woche
Lastkurve
Stundenpreis

## Slide 8
Stromnetz – Lastkurve, Stundenpreise und PV-Erzeugung
Verlauf einer Woche
Lastkurve
Stundenpreis

## Slide 9
Stromnetz – Lastkurve und komplette Erzeugung
Verlauf einer Woche

## Slide 10
Elemente des Stromhandels
Stromhandel
Terminmarkt langfristig Monats-, Quartals-, Jahresverträge, usw.
(EEX, Leipzig)
Spotmarkt kurzfristig „day ahead“, 60 Minuten-Preis
(EPEX, Paris) „intraday“, 15 Minuten-Preis
Genutzt werden diverse Börsen & Tools wie EPEX Spot, Nordpool Spot, EEX, EXAA, usw.
Regelreserve sehr kurzfristig Zeitspanne wenige Sekunden bis 15 Minuten,
eigenes Handelssystem der Übertragungsnetzbetreiber.
Die Stromnetze und der Stromhandel sind europaweit vernetzt, das Gesamtsystem ist recht komplex.

## Slide 11
EPEX SPOT (European Power EXchange)
die Strombörse, Sitz: Paris
Tagesvolumen: geschätzt etwa 600 GWh von insgesamt etwa 1400 GWh

## Slide 12
Anbieter dynamischer Tarife
Stand 06.2024
Ab 2025 muss jeder Versorger einen dynamischen Tarif anbieten (§ 41a EnWG)
Technische Voraussetzung ist meist ein Smartmeter (iMSys). (Rollout siehe § 14a EnWG)
und weitere …

## Slide 13
Tibber – ein Anbieter dynamischer Tarife
Tibber
Gegründet 2016 in Norwegen, aktiv in NO, SE, NL, deutsche Niederlassung seit 2020
Anbieter von Ökostrom und Systemkomponenten
Nur Online, keine Filialen, keine Telefonnummern
Mehrere 100.000 Kunden, Umsatz im 3stelligen Millionenbereich, mehrere 100 Mitarbeiter

## Slide 14
Tibber – aus welchen Komponenten besteht das System

## Slide 15
Tibber
Installation der Basis-Hardware

## Slide 16
Tibber
Installation der Basis-Hardware

## Slide 17
Tibber
Installation der Basis-Hardware
Pulse zur Bridge
Bridge zum WLAN

## Slide 18
Tibber
Die App

## Slide 19
Tibber
Die App
angezeigt wird der Arbeitspreis, ohne Grundgebühr, incl. MWSt.

## Slide 20
Tibber
Die App

## Slide 21
Tibber
Die App
angezeigt wird der Gesamtpreis incl. Grundgebühr und MWSt.

## Slide 22
Tibber
Die Rechnung
Nettopreise,
ohne MWSt.

## Slide 23
Tibber
Die Rechnung
Nettopreise,
ohne MWSt.
MWSt.

## Slide 24
Tibber
Beispiele für Preisverläufe
Preis mit und ohne Steuern und Abgaben: 03.09.2023

## Slide 25
Tibber
Beispiele für Preisverläufe
Bisher niedrigster Preis: 01.05.2024

## Slide 26
Tibber
Preisverlauf 3,5 Jahre
Durchschnitt: mit 2022 etwa 33 ct/kWh, ohne 2022 etwa 26 ct/kWh

## Slide 27
Tibber
Meine Anlage bis Juni
Stromnetz
Datennetz
Tibber
Pulse
Digitaler
Zähler
Haus-Stromnetz
einfache Verbraucher
Manuel schaltbare Verbraucher
LL-Wärmepumpe,
ca. 600 kWh/a
Tibber App
PV-Anlage, 6,8 kW,
ca. 6.500 kWh/a
Kommunikation
Quelle: - ISE e.V. - FairGrid
Dynamischer Strompreis
SMA Home Manager
Daikin Controller
- Keine Steuerung der Wärmepumpe

## Slide 28
Tibber
Meine Verbrauchswerte
Monat |  | Kauf_kWh | Kosten/kWh_netto | Kosten/kWh_brutto | Gesamtkosten_brutto |  | Tibber Monatsmittel_brutto |  | Eigenverbrauch PV
 |  | [kWh] | [ct] | [ct] | [EUR] |  | [ct] |  | [kWh]
09.2023 |  | 63,20 | 25,33 | 30,14 | 19,05 |  | 28,60 |  | 83
10.2023 |  | 129,71 | 23,23 | 27,64 | 35,86 |  | 27,00 |  | 76
11.2023 |  | 207,55 | 24,22 | 28,82 | 59,82 |  | 27,40 |  | 73
12.2023 |  | 275,53 | 21,70 | 25,82 | 71,15 |  | 24,70 |  | 60
01.2024 |  | 298,84 | 21,80 | 25,94 | 77,53 |  | 25,20 |  | 64
02.2024 |  | 182,82 | 20,04 | 23,85 | 43,60 |  | 23,40 |  | 91
03.2024 |  | 156,14 | 23,22 | 27,63 | 43,14 |  | 26,70 |  | 120
04.2024 |  | 109,63 | 23,73 | 28,24 | 30,96 |  | 26,70 |  | 123
05.2024 |  | 75,26 | 24,67 | 29,36 | 22,09 |  | 27,20 |  | 101
06.2024 |  | 76,93 | 26,60 | 31,65 | 24,35 |  | 29,50 |  | 110
07.2024 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
08.2024 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
09.2024 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
10.2024 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
11.2024 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
12.2024 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 |  | Summe: |  | Durchschnitt: | Summe: |  | Durchschnitt: |  | Summe:
 |  | 1.575,61 |  | 27,14 | 427,55 |  | 26,64 |  | 901
Diese Werte sind ohne Grundgebühr und ohne Tibber-Gebühr, also Arbeitspreise |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29
Tibber
Meine Anlage ab Juli
Stromnetz
Datennetz
Tibber
Pulse
Digitaler
Zähler
Haus-Stromnetz
einfache Verbraucher
Manuel schaltbare Verbraucher
eAuto, 51 kWh,
ca. 3.000 kWh/a
LL-Wärmepumpe,
ca. 600 kWh/a
Tibber App
PV-Anlage, 6,8 kW,
ca. 6.500 kWh/a
Kommunikation
- intelligente Ladung des eAutos,
Kein PV-Überschuss-Laden !
Keine Steuerung der Wärmepumpe
Quelle: - ISE e.V. - FairGrid
Dynamischer Strompreis
SMA Home Manager
go-e Wallbox
Daikin Controller

## Slide 30
Neuer Mitbewohner seit 19. Juli:
Renault ZOE, 51 kWh
Etwa 15 kWh für 100 km
„Kosten“: 1,50 €
(verlorene Einspeisevergütung)

## Slide 31
Neuer Mitbewohner seit 19. Juli:
Renault ZOE, 51 kWh
Etwa 30 kWh für 200 km
Kosten:
- ca. 15 kWh für 1,50 €
(verlorene Einspeisevergütung)
ca. 15 kWh für 3,00 €
(ca. 20 ct/kWh)
Mischbezug eigener und gekaufter Strom

## Slide 32
Was kommt als nächstes ?
Energie-Management-System und ProSumer
Stromnetz
Datennetz
Gate-
Way
(Pulse)
Smart
Meter
(Digitaler Zähler)
Haus-Stromnetz
einfache Verbraucher
schaltbare Verbraucher
eAuto,
(bidi Laden (V2H/G),
mobiles Laden)
Wärmepumpe, Wasserspeicher
PV-Anlage mit Speicher,
auch Balkonsolar
Kommunikation
Wettervorhersage
- Verknüpfung aller Komponenten.
- gibt Sollzustände für Verbraucher vor
- steuert und regelt
- optimiert Energiekosten
ProSumer
Quelle: - ISE e.V. - FairGrid
Dynamischer Strompreis
Home-Energy-Management-System
Homematic, AVL Fritz!
go-e Wallbox
SMA Home Manager
Tibber
Daikin, xx Controller
Batterie Controller

## Slide 33
Dynamische Tarife mit Tibber
Zusammenfassung
Der Strombezug über den Anbieter Tibber funktioniert problemlos
Die Arbeitspreise sind sehr niedrig
Die sekundengenaue Messung mit „Pulse“ liefert sehr interessante und hilfreiche Informationen
Die sekundengenaue Abrechnung hat sich bei mir bisher noch nicht ausgezahlt, da ich die niedrigen Preise wegen meiner eigenen PV-Anlage noch nicht ausreichend nutzen konnte.
Das ändert sich mit dem Elektro-Auto: Es wird meinen Stromverbrauch verdoppeln und wird dann gezielt bei niedrigen Preisen geladen (vor allem im Winter)

## Slide 34
Ausblick: ProSumer
Gesamtsystem mit Quellen, Speichern, Senken und Steuerung
PV Anlagen liefern sehr preisgünstig elektrischen Strom (< 10 ct/kWh)
Das Angebot dynamischer Tarife steigt stark und ersetzt Festpreistarife
Preisgünstige Speicher (jetzt < 300 €/kWh) oder die Autobatterie (bidirektional, V2H) erlauben das Einspeichern von Überschuss und bei niedrigen Preisen, und das Nutzen im Haus bei hohen Netzpreisen.
Die Heizung wird elektrisch (Luft-Wasser- und Luft-Luft-Wärmepumpen)
Das Auto wird elektrisch
Ein Home Energy Management System verbindet die Komponenten und steuert automatisch und optimal.

## Slide 35
Weitere Informationen
Artikel zum Thema:
https://www.finanztip.de/stromtarife/variable-stromtarife/
https://www.adac.de/rund-ums-haus/energie/spartipps/dynamische-stromtarife/
https://unterwegs.pfalzwerke.de/ausgabe-02-2024/artikel-energie-von-morgen_stromverbrauch-wird-transparent
https://hager.com/de/wissen/gesetze-und-foerderungen/enwg-energiewirtschaftsgesetz?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIj9Gm-c2_hwMVtpWDBx1AjREXEAAYASAAEgKKLPD_BwE
https://tibber.com/de/magazine/power-hacks/smartmeter-chaos-wir-raeumen-auf
https://tibber.com/de/magazine/power-hacks/negative-verbrauchspreise?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2_ruCgdmhhuKcRzxgiWHqnb_1QXCnvDkI9Lj2zKxy818za5rcTCebCj3k_aem_hCvbKYiGjA7NEC6CxwYktw

## Slide 36
2040
!100% !
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Helfen Sie bitte mit, die Energiewende voranzutreiben!
Danke für ihre Aufmerksamkeit
Volker Wander
eMail: ise.suedpfalz@gmail.com