## Slide 1
Herzlich willkommen zum Vortrag “Wie geht es weiter mit der energetischen Versorgungssicherheit?”
September-EnergiewendeForum | Wie geht es weiter mit der energetischen Versorgungssicherheit? | Bellheim ISE e.V.
Basis: ISE e.V.-Meta-Studie „Klimaschutz – Energiewende 2.0“
Referent: Wolfgang Thiel

## Slide 2
Es gibt „große Sorgen“ um die energetische Versorgungssicherheit in D
24.01.2025
05.12.2024
. . . Seitdem (Atomausstieg) hängt Deutschland am Tropf seiner Nachbarn. . .
SPRINGER-Presse (nach dem Atomausstieg)
08.08.2023

## Slide 3
Agenda
Fazit
Technische Voraussetzungen: Gleichgewicht bei Stromerzeugung und -verbrauch
Grundsätzliche Verfügbarkeit mit ausreichender Energie
Entwicklung des Energiesystems
Einführung

## Slide 4
Einführung (1) Basis: ISE e.V.-Metastudie „Klimaschutz - Energiewende 2.0”
Die energetische Versorgungssicherheit ist das komplexeste Kapitel der Meta-Studie!

## Slide 5
Einführung (2) Die wesentlichen Bereiche der energetischen Versorgungssicherheit
ausreichende Energie genügend bezahlbare Mengen zu jeder Zeit!
0
Netz
Erzeugung
Verbrauch
technische Voraussetzungen permanentes Gleichgewicht
Energiesystem hauptsächlich Strom aus EE
zukünftig: 100% EE  heimisch
Geopolitik und Technik bestimmen vorrangig die energetische Versorgungssicherheit!
aktuell: 80% Fossile  meist Importe
Energiesystem

## Slide 6
Grundsätzliche Verfügbarkeit mit ausreichender Energie (1) Geopolitik: Energieimporte 2024 in D
Quelle: AGEB 05/2025 FH-ISE, ISE e.V.
Steinkohle aus - Australien - Kolumbien - USA - Südafrika
Die Anstalt 06/2026 Die Energie-Anstalt
Primärenergie (PE) 2024 (TWh): - Gesamt: 2.687
Erdgas (Pipelines) aus - Norwegen - Niederlande - Belgien (Import-LNG)
LNG (Schiffe) aus - USA
Mineralöl aus - Norwegen - USA - Kasachstan
- fossile Importe: 1.979 (74 %)
215 TWh
1.044 TWh
58 TWh
662 TWh
Europ. Stromhandel, D: Exp.: 48,9 TWh Imp.: 77,2 TWh
davon Atomstrom 18,3TWh: 0,7% v. PE
Die SPRINGER-Presse kommuniziert keine Relation zwischen Atomstrom und Fossilen!
 Abhängigkeit und damit Erpressbarkeit!
ca. 3/4 unseres jährlichen Primärenergiebedarfs importieren wir zu hohen Kosten!

## Slide 7
Grundsätzliche Verfügbarkeit mit ausreichender Energie (2) Jährliche Brennstoffkosten für Energieimporte
Quelle: HTW Berlin, Prof. Volker Quaschning
Fossile Energieimporte kommen Deutschland teuer zu stehen!
Ø: 80 Mrd. €/a

## Slide 8
Grundsätzliche Verfügbarkeit mit ausreichender Energie (3) Kosten durch Verbrennung  Investitionen für Energiewende in D
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie
Kosten durch die Verbrennung
Investitionen für die Energiewende
Fossile
Importe  2006-2024
(KfW 2025)
KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau, UBA: Umweltbundesamt IMK: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung
Einsparungs- potenzial (sehr langfristig)
U-schädliche
Subventionen
(UBA 2021)
U-Schäden
(UBA 2026)
Gesamt- kosten/a
Investitionen/a
(ISE e.V.)
Erneuerbare
(IMK 2024)
Strom-Netz
Mrd. €/a
Das Geld ist verbrannt!
Die Wertschöpfung bleibt im Land!
Die Notwendigkeit des Handelns ist offensichtlich!

## Slide 9
Erneuerbare Kraftwerke
Wind
PV
Wasser
Grundsätzliche Verfügbarkeit mit ausreichender Energie (4) Brennstoffkosten in Kraftwerken
Fossile KW emittieren CO2
Kraftwerk-Gesamtkosten
Investitionskosten
 Klimakrise: ca. 90 % durch Verbrennung
Klimaschutzgesetz D 2021: Klimaneutralität bis 2045!
Fossile Kraftwerke
Kohle
Gas
Diesel
hohe Brennstoffkosten!
Betriebskosten
- Brennstoff
- Betriebsführung etc.
keine Brennstoffkosten!
Franz Alt 2012: „Die Sonne schickt uns keine Rechnung“
Katherina Reiche 2025: „Dieser Spruch ist so bekloppt wie simpel“
Brennstoffkosten sind ein wichtiger Bestandteil der Betriebskosten bei Kraftwerken!

## Slide 10
Grundsätzliche Verfügbarkeit mit ausreichender Energie (5) Primärenergie  Endenergie  Nutzenergie
Quelle: ISE e.V., AGEB
Nutzenergie
Primärenergie
Erneuerbare  Wind  Solar  Wasser  Biomasse
Endenergie
 Kraftstoffe  Brennstoffe  Strom  Fernwärme
-Träger
 Antriebsenergie  Wäme, Kälte  Licht  etc.
Benzin/Diesel
Antrieb
Rohöl
Beispiel: Mineralöl
Sektoren: Verkehr  Industrie  Haushalte  GHD
GHD: Gewerbe/Handel/Dienstleistung
Verluste bei den Endenergie-Sektoren:
Verbrennung
Energie-Transport
 etc.
Exergie
chemisch gebundene Energie (12C) < 400 Mio. a
Energieform
endlich
Fossile
 Mineralöl  Erdgas  Steinkohle  Braunkohle
-Träger
physikalisch gebundene Energie
unendlich
Umwandlungsverluste bei:  Raffinerien
 Wärme-Kraftwerken  etc.
Anergie
Anergie
Importe
heimisch
heimisch
Herausforderungen für Ingenieure: Verluste durch „kluge Technologieoffenheit“ minimieren!

## Slide 11
Grundsätzliche Verfügbarkeit mit ausreichender Energie (6) vom Energiezeitalter der Verbrennung zur Energiewende
Verbrennung (Wärme)
Einsparungen
Energiewende
85 %
LED
Harald Lesch: Zukunft ohne Verbrennung? Elektrische Revolution? | Axel Kleidon
66 %
dezentral
Brennstoffimporte Öl, Gas, Kohle
80 Mrd. €/a
Energie
Kosten, THG
Subventionen Energiebereit- stellung, Verkehr etc.
65 Mrd. €/a
Schäden (geschätzt) Gesundheit, Infrastruktur, Landwirtschaft
300 Mrd. €/a
Treibhausgase CO2äq.
650 Mio. t/a
66 %
Mit der Energiewende sparen wir: Energie, Kosten UND CO2-Emissionen!
75 %
geschenkte Umweltwärme
Erzeugung (Primärenergie)
Verbrauch (Endenergie)
ca. 2.600°C
Stromerzeugung (Wärme-Kraftwerk)
zentral
Verkehr
Heizung
Licht
ca. 1.300°C
CO2
Abwärme
ca. 2.000°C
CO2
Abwärme
ca. 1.300°C
CO2
Abwärme
ca. 1.400°C
CO2
Abwärme
Quelle: KfW, UBA, ISE e.V.
EU 2009
GEG 2023
EU 2023
EEG 2000

## Slide 12
TWh (= 1 Mrd. kWh)
Fossile (80%)
Erneuerbare (20%)
2.687
Primärenergie 2024

Grundsätzliche Verfügbarkeit mit ausreichender Energie (7) Transformation zur Klimaneutralität in D: 2024  2045
Quelle: AGEB 05/2025, ISE e.V.
GHD: Gewerbe / Handel / Dienstleistungen, VW: Verkehrswende WW,: Wärmewende
20%
entfallen durch EE
Umwandlungs-verluste
2.255
Endenergie 2024

Industrie (28%)
Verkehr (30%)
Haushalte (28%)
GHD (14%)
2.255
Energie-Bedarf 2045
32%
entfallen durch VW u. WW
Verluste bei Endenerg.-Sekt.
729
Bestand 2024 (33%)
Zubau bis 2045
(67%)
Speicher-Verluste (P2X)
benötigt
1.626
Einsparung ggü.2024: 40%!
Resilienz durch 100% Erneuerbare: - klimaneutral! - heimisch!
Klug angewandte „Technologieoffenheit“:  erfolgreiche Energiewende!

## Slide 13
Grundsätzliche Verfügbarkeit mit ausreichender Energie (8) Transformation zum „All-Electric-System“ in D: 2024 bis 2045:
DKE 2024: All Electric Society
Energie-Bedarf 2045 3)

1.600
Strom (100% EE)
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
1.330
Tiefe-Geothermie
Solarthermie
Biomasse (Feststoffe)
direkte Wärme- erzeugung
270
(83 % v. EB)
Primärenergie 2024 1)

2.687
TWh (= 1 Mrd. kWh)
Um-wandl.-Verluste
432
Endenergie 2024
1.816
Kraft-/ Brenn- stoffe
- 1.087 TWh
(- 40 %)
+ 891 TWh (+ 203 %)
439
Strom 2) (33% Fossile)
Fossile
Wasserkraft
Biomasse (Strom)
Wind on-/offshore
PV
Sonstiges
Import-Saldo
(16 % v. PE)
Strom wird in 2045 mit mehr als 80% der Hauptenergieträger in D sein!
 Netzausbau minimieren durch Maximierung des Eigenverbrauchs und der Netzauslastung!
Quelle: 1) AGEB 05/2025, 2) FH-ISE, 3) ISE e.V.-Meta-Studie

## Slide 14
Verbrauch
Erzeugung
Residuallast-KW mit Speicher
+
Quelle: ISE e.V.
0
Netz
Betrieb bei „Dunkelflaute“
Gas- KW
volatile KW
Energie-Management-System (EMS)
Gleichgewicht: Stromerzeugung und –verbrauch (1), Infrastruktur (1) Erzeuger und Verbraucher
Stromgleichgewicht am Netz ist Voraussetzung für die energetische Versorgungssicherheit!
Speichern bei „Hellbrise“
Gas- Speicher
Elektro- lyseur
H2
Biogas- Anlage
CH4
Endenergie-Sektoren
Industrie
Verkehr
Haushalte
GHD
ProSumer mit - optimaler Eigenversorgung - Tag-Nacht-Ausgleich - Lastverschiebung
Batterieparks
PSP-KW
Tag-Nacht- Ausgleich
PSP-KW: Pumpspeicherkraftwerk

## Slide 15
Stromsystem: Erneuerbare
Wärme/Mobilität: Fossile
Stromsystem: Fossile
ProSumer
bisher (z.T. noch Gegenwart)
wenige, zentrale Groß-Wärmekraftwerke
viele, dezentrale Windparks, PV-Freiflächen Batterieparks
Übertragungs- und Verteilernetze
Verbraucher
zukünftig (z.T. schon Gegenwart)
Quelle: ISE e.V.
Übertragungs- und Verteilernetze
Nachbar
Nachbar
Das Energiesystem wird sich zukünftig hauptsächlich zum Stromsystem entwickeln!
Der ProSumer wird dabei zur Schlüsselkomponente!
Gleichgewicht: Stromerzeugung und –verbrauch (1), Infrastruktur (2) Stromsystem: von den Fossilen zu den Erneuerbaren

## Slide 16
bisher:
Tageslastgang in D, Quelle: billig-strom.de
zukünftig:
Wochenlastgang in D, Quelle: ee mag
Mittellast-KW: Steinkohle
Spitzenlast-KW: Pumpspeicher, Gas/Dampf mit Erdgas (GuD)
Grundlast-KW: Atom, Braunkohle, Biomasse, (Laufwasser)
Lastverschiebung (schaltbare Verbraucher): Industrie, Haushalt, GHD, Verkehr (E-Autos)
EE-KW (volatil): Wind, PV, (Laufwasser)
Quelle: ISE e.V.
Gleichgewicht: Stromerzeugung und –verbrauch (1), Infrastruktur (2) von Lastbereichskraftwerke  volatile EE- und Residuallastkraftwerke
Residuallast-KW: Batterieparks, Pumpspeicher, E-Auto-Schwarmspeicher (V2G), G(uD) mit Gas-speicher (Bio-CH4 und H2 von Elektrolyseuren), EU-Overlay-Netzwerk
Lastregelung: die Erzeugung folgt dem Verbrauch!
Lastregelung: der Verbrauch folgt der Erzeugung!
Biomasse muss zukünftig der Residuallast dienen!
Bis 2035 wird die Residuallast abnehmend durch Kohle- und G(uD)-KW (Erdgas) bereitgestellt!
Paradigmenwechsel: Grundlastkraftwerke sind obsolet! Verbrauch folgt der Erzeugung!

## Slide 17
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ist ein europäischer Verband, in dem 43 Übertragungsnetzbetreiber Pflichtmitglieder sind. Er besteht seit 1999.
Europäische Verbundnetze sorgen für eine hohe Netzstabilität!
Aufgaben: Förderung des E-Binnenmarktes durch - Stromhandel - Netzengpass-Management (Erlöse dienen u. a. den Grenzkuppelstellen)
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie
Grenzkuppelstellen (Interkonnektoren, IK), Auswahl: - D: 20 IK zu 11 Nachbarländern, mit ca. 20 GW - E/P : 3 IK mit Frankreich, ca. 4 GW
4.500 km
2.600 km
Gleichgewicht: Stromerzeugung und –verbrauch (2), Netzstabilität (1) Europäische Verbundnetze ENTSO-E
Video: Akkudoktor, Andreas Schmitz Was unser Stromnetz wirklich stabil macht – erklärt von Tim Meyer
Historie: Die Wurzeln des Europäischen Verbundnetzes entstanden 1958 mit dem „Laufenburger Stern“ (CH, D, F).

## Slide 18
Verbraucher
Home-
Manager
Smartmeter
Gateway
schaltbare Verbraucher
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G) *)
„ProSumer“
*) V2H/G: Vehicle to Home/Grid
Gleichgewicht: Stromerzeugung und –verbrauch (2) Netzstabilität (2) Die Energie-Management-Systeme (EMS)
Quelle: ISE e.V.
Versorger-
Manager
(Last- verteiler)
Energieversorger
Elektrolyseur
Biogasanlage (Bioabfälle)
Gasspeicher
GuD-KW
PSP-KW
Gasnetz
Datennetz (iMSys)
Stromnetz
Überschussstrom
Batteriepark
Stromnetz
Datennetz
Netzbetreiber (ÜNB, VNB)
Energie-
Management- Systeme
Flexibilisierung: - Lastverschiebung - Speicherung (P2X) - Strompreise - Netzentgelte - Direktvermarktung - Energy Sharing
Zukünftig
Die EMS sind notwendige Basis für die Energiewende! Voraussetzung ist die Digitalisierung!

## Slide 19
Gleichgewicht: Stromerzeugung und –verbrauch (2), Netzstabilität (3) Netzfrequenz: Regelgröße zur Netzstabilität
Anonymer Verbraucher
50,0
50,2
49,8
„Stabilitäts-Berg“
Normal- Betrieb
Sehr kritische Situation fürs Netz:
Erzeuger gehen vom Netz (Inselbetrieb)
 es droht Netz-zusammenbruch,  „Blackout“
47,5
Frequenz (Hz)
Netz- stabilität
Die Netzfrequenz ist ein schneller Indikator für das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch: A: Erzeugung = Verbrauch: f=50 Hz; ± 0,2 Hz
A
Quelle: ISE e.V.
Störung
51,0
B: Erzeugung > Verbrauch: f > 50 Hz, einfach
B
Störung
49,0
C: Erzeugung < Verbrauch: f < 50 Hz, komplex
C
Last-
Abwurf
„Brownout“
Aktuelle Netzfrequenz
SAIDI-Wert 2024 Indikator für die Versorgungssicherheit pro Verbraucher im Jahr
SAIDI: System Average Interruption Duration Index
- D: 11,7 min/a
- USA: 70-80 min/a
Ein Balanceakt, der vom Energie-Management-System erbracht werden muss!

## Slide 20
Entwicklung des Energiesystems in D/EU (1), das Energiewabensystem (1) Prinzipien
Das Energiewabensystem (zellulares Energiesystem) erfüllt 3 Aufgaben:
Autarkie und Solidarität ergänzen sich zu einem idealen Energiesystem!
1. Möglichst bilanzielle Autarkie (Bilanzkreis) der einzelnen Wabenzellen mit dem Energiemanagement- system
2. Wabenzellen mit mehr EE-Potenzial als ihr Bedarf kompensieren Wabenzellen mit niedrigem EE-Potenzial.
3. Dynamischen Ausgleich zwischen den Wabenzellen.  Kompensation der „Dunkelflauten“ und „Hellbrisen“
Hierdurch wird ein optimales wirtschaftliches Energie-System geschaffen, dass auch eine ausgeglichene Energie-Handelsbilanz ermöglicht!

## Slide 21
Verteilnetze (VN) z.B. Pfalzwerke
Übertragungsnetze (ÜN) z.B. Amprion
Entwicklung des Energiesystems in D/EU (1), das Energiewabensystem (2) Das zukünftige zellulare Stromsystem
Quelle: - ISE e.V. - VDE: Das zellulare Verteilnetz
Mittelspannungsebene (20 kV)
Das hierarchisch organisierte Wabensystem bringt Ordnung in das Stromsystem!
Overlay-Netzwerk-Ebene Punkt zu Punkt: HGÜ (800 kV) HGÜ: Hochspannungsgleichstromübertragung
genügend Batterieparks für Tag-/ Nachtausgleich
genügend Batterieparks für Tag-/ Nachtausgleich auf allen VN- Ebenen
notwendige Gaskraftwerke (Bio-Methan/ H2) für „Dunkelflauten“
Netzentkopplung durch Konverter, dadurch kein europ. Blackout möglich!
intelligentes Messsystem (iMSys) für alle Umspannnstationen!
Niederspannungsebene (Ortsnetz) (230/400 V)
Hochspannungsebene (110 kV)
Höchstspannungsebene (220/380/kV)
regelbare Ortsnetztrafos (rONT)
intelligentes Messsystem (iMSys) für alle Haushalte!

## Slide 22
ProSumer
Entwicklung des Energiesystems in D/EU (1), das Energiewabensystem (3) Der ProSumer (1), Komponenten und Skalierung
Quelle: ISE e.V.
Die kleinste Wabenzelle, das Einfamilienhaus, kann hochskaliert werden über:
- einen/e Betrieb/Firma - ein Dorf/Quartier - eine Stadt - einen Landkreis
- ein Bundesland - bis zum Bund bzw. der EU
ProSumer: Sektorkopplung zwischen Stromproduktion und Stromkonsum:
HEMS: Heim-Energie-Management-System
HEMS
Das ProSumer-Prinzip wird die Energiewirtschaft revolutionieren!

## Slide 23
Hausnetz
Notwendige energetische Minimal-Sanierung! - doppelverglaste Fenster - Dämmung der Obergeschossdecke und Kellerdecke
Ortsnetz 400 V
Quelle: ISE e.V.
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Ersatzinvestitionen geplant werden
Hauskraftwerk: PV auf Dach/Balkon mit Batterie, Überschussstrom ins Ortsnetz
Sektorkopplung (Produzent und Konsument): wirtschaftliche Autarkie im ø zu 60% erreichbar!
Wärmeerzeuger: Wärmepumpe (Luft/Sole/PV:T-Wasser, Luft-Luft) oder Wärmenetz
E-Auto: zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz (H) und das Ortsnetz (G)
V2H/G
Energiemanagement-System mit Flexibilisierung
Datennetz (Internet)
und Ersatzstrom-Umschaltung für Inselbetrieb
 Wirtschaftlichkeit!
 Wirtschaftlichkeit!
Das Energiewabensystem (3), ProSumer (2) im Ein- und Mehrfamilienhaus Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten

## Slide 24
Das Energiewabensystem (3) ProSumer (3) bei GHD und Industrie Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Quelle: ISE e.V.
Betriebsnetz
EVU-Netz 400 V / 20kV AC
notwendige
energetische Sanierung
E-Autos, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Betriebsnetz und das EVU-Netz
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
Betriebsraftwerk: PV auf Dächern/Parkplätzen mit Batterie, Überschussstrom ins EVU-Netz
Wärmeerzeuger: Wärmepumpe (Luft/Sole/PV:T-Wasser, Luft-Luft) oder Wärmenetz, Wärmequellen koppeln
Produktionsmaschinen bzw. verfahrenstechnische Prozesse möglichst energieautark einbinden!
ProSumer bei GHD/Industrie:  wirtschaftlich, optimale Eigenversorgung!
Datennetz
Energie-Management-System
mit Ersatzstrom-Umschaltung für Inselbetrieb

## Slide 25
Dorf/Quartier/Stadt/VG/LK
Quelle: ISE e.V.
Biotop- Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger/Verbraucher (ProSumer) garantieren wirtschaftliche Autarkie!
CH4
Methanisierung
Strom- netz
Windpark
Groß-Akku
PV-FF-/Agri-PV-Anlage
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Gas- netz (Spei- cher)
Klär- anlage
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen (Co-Location)
Daten- netz
EMS
G(uD)- KW
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse
(Abfälle)
Wärmenetz
„ProSumer“ Wohn-/öffentl. Gebäude, Betriebe/ Firmen
Verteilernetze (110 kV/20 kV/Ortsnetz)
Solar- Thermie
MH KW
Wärme- netz
WPPE
BH- KW
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
H2O
O2
Das Energiewabensystem (3) ProSumer (4) in der Gebietskörperschaft Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten

## Slide 26
Entwicklung des Energiesystems in D/EU (1), das Energiewabensystem (4) Deutschland als Wabenzelle in Europa
Nord
Süd
Nordwest
Nordost
Südost
Südwest
Europäisches Verbundnetz (ENTSO-E) (schematisch)
380 kV AC
Ein ideales Energie-Europa
Zukünftig:„Supergrid“ bis 2050 HGÜ-Overlay-Netzwerk
800 kV DC
Quelle: ISE e.V.

## Slide 27
Tage – saisonal („kalte Dunkelflaute“)
Stunden –Tag (Tag-Nacht-Ausgleich)
Zukünftig: EU-Overlay-Netzwerk Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)
Entwicklung des Energiesystems in D/EU (2) Maßnahmen zum allzeitigen Energieausgleich: Übersicht
PSP-KW
Lastverschiebung
Millisekunden - Stunden
Zukünftig: PkW-Batterie- Schwarmspeicher (V2H/G)
zu Hause
Elektrolyseur
Biogasanlage
Gasspeicher
G(uD)-KW mit KWK
Bio-Methan/H2-Netz
Quelle: ISE e.V.
Zeitbereiche
Batteriepark
Arbeitsplatz, Einkaufs-/ Freizeitzentrum etc.
 D: ca. 30 GWh
- Heimspeicher: 23 GWh - Großspeicher: 7 GWh
 D: ca. 40 GWh
10 Mio. E-PkWs mit je 50 kWh: ca. 500 GWh Faktor 12,5 ggü. PSP-KW
 D: ca. 220.000 GWh(KWK: el.+th.) Faktor 5.500 ggü. PSP-KW
Speichermedium: Elektronen
Speichermedium: Wasser (Lageenergie)
Speichermedium: Moleküle
Für alle Zeitbereiche ist der Energieausgleich sichergestellt!

## Slide 28
Entwicklung des Energiesystems in D (3) von vielen kleinen Energieversorgern zur „demokratischen“ Energiewirtschaft
Quelle: Energie-Wissen, ISE e.V.
bis 1998
ca. 700 regionale Energieversorger in öffentl. Hand (AöR-Monopole) mit - Erzeugung (teilweise) - Übertragungsnetze (teilweise) - Verteilnetze
866 regionale V-Netzbetreiber (Monopole, priv./kommunal)
Öl-/Gasversorgung (priv./kommunal)
Öl-/Gasversorgung (priv./kommunal)
Vision 2045 „Demokratisierung“
(Hermann Scheer, Hans-Josef Fell)
ProSumer: Haushalte, Unternehmen
wenige regionale V-Netzbetreiber (Bundesländer, Kommunalverbände)
ein Ü-Netzbetreiber (Bund)
kommunale E-Gesellschaften und Bürger-EnergieGenossenschaften
ab 1998 (Privatisierung) „EU-Richtlinie: E-Binnenmarkt“
4 überreg. Energieversorger (Oligopole)
EV: 1999
4 überreg. Ü-Netzbetreiber (Monopole)
ÜNB: 2005
Vision: Energiewirtschaft in öffentlicher Hand und in Bürgerhand!

## Slide 29
Fazit
Das zukünftige Energiesystem ist heimisch, klimaneutral, dezentral, strombasiert und viel komplexer als in der Vergangenheit, aber dennoch gut beherrschbar!
Das Energiewabensystem garantiert Autarkie, Inselfähigkeit und Solidarität im Netzverbund!
Die Speichersysteme sorgen für kurzen, mittleren und saisonalen Energieausgleich!
Statt rückwärtsgewandte unkluge „Technologieoffenheit“ benötigen wir zukunftsorientierte Technologie-Entschlossenheit!
Die Energiewende findet hauptsächlich auf der Verteilnetzebene statt. Deshalb müssen dort schnellstens die intelligenten Messsysteme (iMSys) eingebaut werden, um die Kapazität dieser Netze voll auszunutzen und nur noch die fehlende Kapazität auszubauen!
Das Energiesystem wird sich zum großen Teil in kommunaler und Bürgehand befinden!
Die energetische Versorgungssicherheit ist Teil der Daseinsvorsorge, sie darf nicht dem Profitstreben internationaler Investoren ausgeliefert sein!
Die fossilen Importe kosten viel Geld, machen uns abhängig und produzieren schädliches CO2!
Das Energiezeitalter der Verbrennung (chemisch gebundene Energie „12C“) geht zu Ende! Das Energiezeitalter der Erneuerbaren (physikalisch gebundene Energie) setzt sich durch!
Die vorliegende Novellierung des EEG (2027) bremst die Energiewende massiv aus!  Demo am 09.10.2026 in Berlin!

## Slide 30
2040
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Bürgerlied, Strophe 4
Adalbert Harnisch (1815 - 1889)
Aber ob wir neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh; ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen: Das tut, das tut was dazu.
Hein & Oss singen das Bürgerlied