## Slide 1
Energiewende in der VG-Kandel Windkraft - ein wichtiger Bestandteil der Energiegemeinschaft
Energiewende in der VG-Kandel | Windkraft ist ein wichtiger Bestandteil in der Energiegemeinschaft | 04.12.2024 ISE e.V.
Referent:
Wolfgang Thiel

## Slide 2
Agenda
Fazit
EE-Ausbaupfad bis 2040 - RLP - VG-Kandel
Grundlagen Windkraftanlagen (WKA)
Nebenwirkungen und Beteiligungen bei EE-Anlagen in der energetischen Dorf-/Stadtgemeinschaft
Flächennutzung für WKA
Windpark-Projekte in der VG-Kandel

## Slide 3
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 178 | 174.4545 | 170.9091 | 167.3636 | 163.8182 | 160.2727 | 156.7273 | 153.1818 | 149.6364 | 146.0909 | 142.5455 | 139 | 135.4545 | 131.9091 | 128.3636 | 124.8182 | 121.2727 | 117.7273 | 114.1818 | 110.6364 | 107.0909 | 103.5455 | 100
 | 178 | 178.6 | 175.8 | 179.612
 | 22.6 | 26.1182 | 29.6364 | 33.1545 | 36.6727 | 40.1909 | 43.7091 | 47.2273 | 50.7455 | 54.2636 | 57.7818 | 61.3 | 64.8182 | 68.3364 | 71.8545 | 75.3727 | 78.8909 | 82.4091 | 85.9273 | 89.4455 | 92.9636 | 96.4818 | 100
 | 22.6 | 24.5 | 25.5 | 25.9226 | 26.4155 | 27.6699
 | 27.12 | 30.36 | 31.98 | 33.6 | 35.22 | 36.84 | 38.46 | 40.08 | 41.7 | 43.32 | 44.94 | 46.56 | 48.18 | 49.8 | 51.42 | 53.04 | 54.66 | 56.28 | 57.9 | 59.52
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dauert es bis 2117!
2117
. .
EE-Ausbaupfad bis 2040: in RLP zeitlicher Verlauf, soll-ist: P-Energieverbrauch und EE, Stand 2023
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste
und Einsparungen
Erneuerbare
Quelle: ISE e.V., LAK EB
Planwerte
Istwerte

## Slide 4
Chart: 
 | 22.8 | 5.7 | 2.85 | 17.1 | 5.7 | 2.85 | 3 | 24 | 15 | 1
EE-Ausbaupfad bis 2040: in RLP Zubau-Mix, Fakten und Annahmen
Quelle: ISE e.V.
PV-gesamt: 57 TWh (57%)
Solarthermie: 3 TWh
Wind: 24 TWh
Biomasse: 15 TWh
Wasserkraft: 1 TWh
2040 100 TWh
Werte in %
Biogasanlagen, vorrangig aus Reststoffen
Holz-Anlagen, vorrangig aus Abfällen
PV-Dächer (40% von PV-ges.)
PV-Fassaden (10% von PV-ges.)
PV-Parkplatzüberdachungen (5% von PV-ges.)
PV-Freiflächen (30% von PV-ges.)
AGRI-PV (10% von PV-ges.)
PV-Autobahnüberdachung (5% von PV-ges.)
ALLE Potenziale werden beim Zubau-Mix gebraucht!
1 TWh= 1 Mrd. kWh

## Slide 5
Sollwertberechnung der Leistung für VG-Kandel auf Basis der Fläche und Ausbaupfad von RLP
Zubau EE 2020 – 2040 in der VG-Kandel
PV und Wind: Soll – Ist mit Stand 11/2024
Fläche VG Kandel: 6.891 ha  0,347 % von RLP
Fläche RLP: 1.985.421 ha
Soll-Leistung VG-Kandel: PV = 224,7 MW; Wind = 25,1 MW
Quelle: Wikipedia, ISE e.V., Markt-Stammdaten-Register
0,0%
Die VG-Kandel hat noch viel zu tun! Es ist aber schon einiges „im Rohr“!
4,2%,
Chart: 
| Soll 2020-2040 | Ist 11/2024
 | 224.7194 | 9.421
MW
PV
MW
Wind
Chart: 
| Soll 2020-2040 | Ist 11/2024
 | 25.0846 | 0
Soll-Leistung RLP: PV = 64.680 MW; Wind = 7.220 MW
Zubau (2020-2040)

## Slide 6
Grundlagen WKA (1) Einführung
Quelle: ISE e.V.
WKA wandeln die Bewegungsenergie (kinetische Energie) des Windes zunächst in mechanische und dann in elektrische Energie um.
WKA haben nach PV die zweitniedrigsten Erzeugungskosten!
WKA erbringen einen wesentlichen Energiebeitrag, insbesondere im Herbst, Winter sowie Frühjahr und ergänzen damit die Solarenergie, die ab Frühjahr, im Sommer bis Herbst ihre Stärke hat.
Windpark Freckenfald (Baujahr 2018)
Windkraftanlagen sind eine wichtige Säule bei der Energiewende!

## Slide 7
Grundlagen WKA (2) Erträge in 2023: Beispiele Wind: Freckenfeld; PV: Hergersweiler
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie „Monitoring“
PV
Wind
%
Hergersweiler (Süd): Nennleistung= 14,1kWp; Ertrag= 14.9MWh, Volllaststunden= 1.059
Freckenfeld: Nennleistung= 6*3,3MW= 19,8MW, Ertrag= 58.740GWh; Vollaststunden= 2.967
Windkraft- und PV-Anlagen ergänzen sich saisonal sehr gut!
Chart: 
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
 | 13.3094 | 9.4188 | 10.6594 | 6.4558 | 7.0915 | 5.157 | 5.3415 | 4.9001 | 4.2529 | 8.1962 | 13.3584 | 11.859
 | 2.1366 | 5.2646 | 8.4394 | 7.6356 | 14.1996 | 15.8071 | 13.3289 | 10.644 | 12.3366 | 6.2425 | 2.2103 | 1.7549

## Slide 8
Grundlagen WKA (3) Windatlas von D in 200 m über Grund
Quelle
Quelle: GLOBAL WINDATLAS.info
Es gibt ausreichend Wind in D, von Nord nach Süd fallende Windhöffigkeit!
Notes: Hersteller:
Minfeld: GE
Schneeberger Hof: Enercon,
Siemens

## Slide 9
Quelle: Gipscomm-Energie, ISE e.V.
Trafo
7,2 MW, Vestas, 285 m hoch >2024
172 m
199 m
Entwicklung der Windrad-Leistung
77 m
1,5 MW, Pfalzwind, Minfeld, 2004
100 m
3,3 MW, EnBW, Freckenfeld, 2018
131 m
10 m
3,3 m
134 m
Netzeinspeisung
P=12ρAv3A...durchströmte Flächeρ...Dichte der Luftv...Windgeschwindigkeit
P = 1/2 *ρ*A*v3
P: Leistung ρ : Dichte der Luft A: durchströmte Fläche
v: Windgeschwindigkeit
„Haifischzähne“ Hinterkantenkamm
Positionslampen
Grundlagen WKA (4) Prinzipieller Aufbau, Entwicklung der Windrad-Leistung
bringt ca. 3 dB Schall- druckreduzierung ≙ 50%
Positionslampen werden zukünftig automatisch eingeschaltet, wenn es Flugbewegungen in der Nähe gibt
Die Standardklasse bei den WKA-onshore liegt heute bei  7 MW!
Notes: Hersteller:
Minfeld: GE
Schneeberger Hof: Enercon,
Siemens

## Slide 10
10 m
3,8 m
82 m
50 m
Spannbeton-Turm
Stahlrohr
Turm-Fuß
Adapterstück: Spannbeton - Stahl
Spannseil
Quelle: ISE e.V., WEA-Freckenfeld Fa. Max Bögl, Hybridturm
Die Spannseile halten den Turm mit enormer Zugkraft zusammen!
Fundamentkeller
Grundlagen WKA (5) Hybrid-Turm, Beispiel Windpark Freckenfeld
Der Hybrid-Turm ist die „tragende Säule“
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 11
Quelle: Fa. Max Bögl
Die Spanngliedbündel halten den Turm zusammen
Grundlagen WKA (6) Hybrid-Turm, Beispiel Windpark Freckenfeld
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 12
Quelle: Nordex
Wärmetauscher (Kühler)
Schaltschränke
Getriebe
Rotorwelle
Kupplung
Generator
Rotorlager
Arbeitsbereich der Anlage mit Windgeschwindigkeit:
3 bis 20 m/s (11 bis 72 km/h)
Betriebsdrehzahlbereich:
6,8 bis 12,4 U/min
Nenndrehzahl:
10,9 U/min
= ca. 270 km/h (Rotorblattspitzen)
Energieumwandlung: kinetisch  mechanisch  elektrisch
Nabe mit Rotorblätter
Grundlagen WKA (7) Maschinenhaus, Beispiel Windpark Freckenfeld
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 13
Quelle: Nordex
Frequenzumrichter
Turmtür
MS-Schaltanlage
Transformator
Hier wird die Anpassung an das Mittelspannungsnetz gemacht
Spannseile für den Spannbeton- Turm
Grundlagen WKA (8) Turm-Fuß, Beispiel Windpark Freckenfeld
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 14
Flächennutzung für WKA (1) Flächenanteile in D
Rotorfläche (Projektion)
Fundamentfläche
Quelle: Prof. Quaschning, FNR, ISE e.V.
Landw. genutzte Fläche in D : 46% (FNR 2024)
*) Freckenfeld 2023: 58.740 MWh, ca. 100 ha
davon 60% Futtermittel
22% Nahrungsmittel
13% Energiepflanzen (6% von D)
Die vollversiegelte Fläche (Fundamente) bei WKA ist sehr gering!
überplante Fläche
Fläche von D: 35.758.800 ha

## Slide 15
Flächennutzung für WKA (2) Beispiel: Windpark Freckenfeld
überplante Fläche ca. 100 ha
Anteil versiegelter Fläche 6 x 0,5 ha = 3 ha = ca. 3%
Nutzbare landwirtsch. Fläche: 97 ha = ca. 97%
versiegelte Flächen/Windrad
- vollversiegelt: Fundament ca. 500 m2 = 0,05 ha
- teilversiegelt mit Schotter: Zufahrt und Kranabstellplatz: ca. 0,5 ha
97 % der überplanten Fläche können weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden!
Um Flächensynergien zu nutzen, sollten PV-Freiflächenanlagen mitgeplant werden!
Quelle: VG-Kandel,, ISE e.V.
Notes: Variable Spannung und Frequenz sind ein Geheimnis der Hersteller

## Slide 16
Windenergie-Flächen-Bedarfsgesetz D (WinBG, Stand 08.05.2024) Umsetzung im Regionalplan Rhein Neckar
Die Flächenbereitstellung für Windkraftanlagen muss gesetzlich bis E/2032 abgeschlossen sein !
Quelle: BMJ, Regionalverband Rhein-Neckar
Laut Bundesgesetz (WindBG) müssen für RLP bis spätestens
- 31.12.2027: 1,4 % und - 31.12.2032: 2,2%
der Landesfläche für Windkraftanlagen auswiesen werden.
Sollten diese Ziele nicht erreicht werden, geht die Ausschlusswirkung von ausgewiesenen Gebieten für Windenergie verloren.
Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar sieht das Erreichen von
1,4 % im Teilbereich Rheinland-Pfalz bis Ende 2025 und
2,0 % bis Ende 2030 vor.

## Slide 17
Vorranggebiete für Windenergienutzung in der Südpfalz
Quelle: Regionalplan Metropolregion Rhein-Neckar Stand 01/2024
Vorranggebiet für Windenergienutzung
Windparks sind notwendig, um unseren Energiebedarf zu decken!
Windparks in der VG-Kandel

## Slide 18
Windparks in der VG-Kandel mit Lageplan und Ausbauleistung (1) Freckenfeld: Erweiterung
Quelle: FNP VG-Kandel
Winden
Hergersweiler
Freckenfeld
Erweiterung:
3 Windräder à 7,2 MW: 21,6MW
Der Windpark soll in Richtung Winden und Hergersweiler erweitert werten! Gesamtleistung von 19.8 auf 41,4 MW!
Bestand
Neu
Bestand (Baujahr 2018):
6 Windräder à 3,3 MW: 19,8 MW

## Slide 19
Quelle: FNP VG Kandel
Windparks in der VG-Kandel mit Lageplan und Ausbauleistung (2) Minfeld: Repowering und Erweiterung
427
L548
Winden 321 ha
Minfeld
841 ha
Freckenfeld 1.114 ha
Billigheim-Ingenheim
2.295 ha
Kandel 2.669 ha
Bestand (Baujahr 2009):
1 Windrad à 2MW
Erweiterung:
5 Windräder à 7,2MW: 36MW
Bestand
Neu
Steinweiler 1.188 ha
Repowering:
Rückbau: 4 Windräder à 1,5MW (Baujahr 2004): 6MW neu: 1 Windrad à 7,2 MW: 7,2MW
Der Windpark soll in Richtung Winden erweitert werten! Gesamtleistung von 8 auf 45,2 MW!

## Slide 20
Quelle: FNP VG Kandel
Windparks in der VG-Kandel mit Lageplan und Ausbauleistung (3) Erlenbach: Neubau
65
L554
Links und rechts der A65 kommen 3 Windräder. Gesamtleistung: 21,6 MW!
Neubau:
3 Windräder à 7,2 MW: 21,6 MW

## Slide 21
EE-Anlagen haben, wie alle technische Anlagen, auch „Nebenwirkungen“, die über den unmittelbaren Standort, bis in Nachbargemeinden, hinausgehen können. Durch geeignete Maßnahmen kann die Akzeptanz bei der Bürgerschaft verbessert werden:
- Landschaftsbild (Beeinträchtigung des öffentlichen Raums: neue Windräder sind fast 300 m hoch)  Maßnahme: Beim Repowering werden die vorhanden Windräder durch Leistungsstärkere ersetzt (z.B. 1,5 MW   6 MW). Dadurch stehen im Endausbau weniger „Spargel“ in der Landschaft.
- Geräuschentwicklung (Luftverwirbelungen an den Rotorblätter-Hinterkanten)  Maßnahme: Durch „Haifischzähne“ (Hinterkantenkamm) an der Rückseite der Rotorblätter kann die Schallemission um 3 dB reduziert werden (Halbierung)!
- Blinkende Positionslampen  Maßnahme: Die Positionslampen werden über Passiv-Radar-Sensoren nur dann eingeschaltet, wenn sich Flugobjekte in bestimmter Entfernung dem Windpark nähern.
- Tierschäden  Maßnahme (BUND): Durch ein Antikollisionssystem werden Windräder abgeschaltet, wenn Vögel bestimmter Art in der Nähe sind. Hinweis: Verkehr etc. machen größere Schäden als Windräder (ZDF, frontal vom 05.03.2024 Windräder)!
Durch geeignete Maßnahmen werden die Nebenwirkungen minimiert!
Windräder
- Flächenverbrauch  Maßnahme: Mit einem Biodiversitätskonzept werden bessere Öko- und Effizienzwerte erreicht als z.B. bei einem Maisacker für Biogas-Anlagen!
PV-Freiflächenanlagen
Energetische Dorf-/Stadtgemeinschaft (1) „Nebenwirkungen“ bei EE-Anlagen

## Slide 22
Anders als bei Großkraftwerken aus der fossilen Welt, sind die Anlagen der EE (Windkraft- und PV-Anlagen) dezentral in den Gemarkungen von Gemeinden aufgestellt. Dieser Sachverhalt ermöglicht, dass alle in einer Gebietskörperschaft an den Investitionen und Erträgen teilhaben und profitieren können:
- Landwirte (Eigentümer), auf deren Flächen die EE-Anlagen gebaut werden:  angemessene Pachterlöse, Einkommensbeitrag für die Landwirtschaft
- Gemeinden und Nachbargemeinden, die den öffentlichen Raum zur Verfügung stellen (Luftraum, Zuwegung und Infrastruktur) und mit den „Nebenwirkungen“ leben:  gesetzlich festgeschrieben §6 EEG: 0,2 ct/kWh teilen sich alle Nachbargemeinden  2,5 km
- Bürger:innen, die mit den „Nebenwirkungen“ leben:  Beteiligung z.B. über eine Bürger-Energie-Genossenschaft ( BenSüdpfalz)
- Alle Beteiligten können davon profitieren  z.B. durch einen günstigen Strompreis
Beteiligungen von Gemeinden und Bürger:innen erhöhen die Akzeptanz für EE-Anlagen!
ALLE profitieren davon! Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist Vorreiter!
- Naturschutz profitiert  durch Ausgleichsmaßnahmen mit Biodiversitätskonzept
Energetische Dorf-/Stadtgemeinschaft (2) Beteiligung bei EE-Anlagen (1)
 Investitionen z.B. über eine „Anstalt des öffentlichen Rechts“ (AöR) außerhalb des Haushalts.
 angemessene Entschädigung für die Nutzung des öffentlichen Raums: Solidarpakt
Mit den Erträgen können freiwillige Aufgaben im Haushalt der Gemeinden finanziert werden. Beispiel: Rhein-Hunsrück-Kreis!

## Slide 23
Ergebnisse eines Windparks Beispiel Freckenfeld 2023
Nennleistung: 6 * 3,3 MW = 19,8 MW
„geerntete“ Energie 2023: 58.740 MWh
= 2.967 h (Volllaststunden)
58.740 MWh
19,8 MW
= 33,8 % (Verfügbarkeit)
Leistung (MW), Energie (MWh), Volllaststunden (h)
Umsatz (€)
„geerntete“ Energie 2023: 58.740.000 kWh
Einspeisevergütung (EEG): 7 ct / kWh
Umsatz: 58.740.000 kWh * 7 ct / kWh = 4.111.800 €
Beteiligung von Gemeinden nach §6 EEG
„geerntete“ Energie 2023: 58.740.000 kWh
Vergütung /kWh (alle betroffenen Gemeinden < 2.5 km): 0,2 ct / kWh
Gesamtvergütung: 58.740.000 kWh * 0,2 ct / kWh = 117.480 €
Der öffentliche Raum von 8 betroffen Gemeinden ist „günstig“ zu haben!
§6 EEG (2023) Betreiber sollen Gemeinden Zuwendung anbieten und können diese vom Netzbetreiber zurückverlangen.
entspricht ca. 15.000 Haushalte mit je 4.000 kWh/a

## Slide 24
Quelle: 04.09.2019 Sonnenseite, Franz Alt Hans-Josef Fell
In solidarischer Gemeinschaft haben Kommunen mit Windparks einen Solidarpakt mit den Nachbarkommunen geschlossen, die zwar in der Nähe des Windparks liegen, aber keine Pachteinnahmen bekommen. Im fair ausgehandelten Solidarpakt fließen Windpachteinnahmen auch an die Nachbargemeinden. Neid und Missgunst, oft die Quelle von Ablehnung und Widerstand, konnten so überwunden werden.
Die Energie-Helden der Energiewende im Hunsrück
Es ist phänomenal, was sich im Landkreis Rhein-Hunsrück in den letzten 10 Jahren an Wohlstand, bürgerlichem Engagement und wirtschaftlicher Stärkung mit Hilfe von Klimaschutzmaßnahmen entwickelt hat. In den neunziger Jahren hatte der Kreis mit hoher Arbeitslosigkeit, geringer kommunaler Finanzkraft und Abwanderung zu kämpfen
Heute ist der Schuldenstand der Kommunen bei nur 20% des Landesdurchschnitts von Rheinland-Pfalz und die Kommunen haben Kapitalrücklagen von 85 Millionen Euro, um in notwendige dörfliche Infrastruktur zu investieren.
Rhein-Hunsrück-Kreis: Vorbild für Solidargemeinschaft und Akzeptanz für EE! Chapeau!
SWR-Video "So geht Klimaschutz! Die Energiewender vom Hunsrück".
Energetischen Dorf-/Stadtgemeinschaft (2) Beteiligung bei EE-Anlagen (2), Beispiel: Rhein-Hunsrückkreis  Solidarpakt!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 25
Fazit
Beim EE-Zubau-Mix spielen PV und Wind die dominierende Rolle!
Trotz notwendigem Windpark-Zubau werden durch das Windpark-Repowering mit > 6 MW-Windräder die Anzahl der „Spargel“ im Endausbau ggü. heute reduziert!
Die Erträge von EE-Anlagen müssen angemessen auf alle Beteiligten fair aufgeteilt werden: Investoren, Grundstückseigentümer, Gemeinden/Nachbargemeinden!  Solidarpakt
Beteiligungen von Gemeinden und Bürger:innen erhöhen die Akzeptanz für EE-Anlagen! In RLP ist ein Beteiligungsgesetz wie z.B. in NRW auf dem Weg.
Die „Nebenwirkungen“ bei EE-Anlagen müssen durch entsprechende Maßnahmen minimiert werden!
Gemeinden sollten sich über AöRs und Bürger:innen über Bürgerenergie-genossenschaften mit Investitionen an EE-Anlagen beteiligen!
Unterstützung durch die Energieagentur RLP.  Vorbild: Rhein-Hunsrück-Kreis!
Wir von ISE e.V. empfehlen sehr, dass die VG-Verwaltung mit den Bürgermeistern und Räten der Ortsgemeinden, den Investoren sowie den Grundstückseigentümern einen fairen Solidarpakt aushandeln!

## Slide 26
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Helfen Sie mit, die Energiewende voranzutreiben! Jede/r kann dazu beitragen!

## Slide 27
Stromerträge in der Südpfalz 2023 (1): Windparks Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld, Schwegenheim
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Windpark | Freckenfeld | Gollenberg | Offenbach II | Hatzenbühl | Minfeld | Schwegenheim
Hersteller | 6xNordex N131 | 6xVestas 126 | 6xGE 2,5-120 | 5xEnercon E115 | 4xGE 1,5/ | 3xFL 1500/77
 |  |  |  |  | 1x Vestas V90/2000 | 4xVestas V136/3450
Eigner | EnBW | CEE-Group | EnergieSüdwest | Stadt Speyer | pfalzwind | ??/??
Baujahr | 2018 | 2017 | 2014 | 2017 | 2004/2009 | 2006/2019
Nabenhöhe (m) | 134 | 137 | 139 | 149 |  | 100/149
Rotordurchm. (m) | 131 | 126 | 120 | 115,7 | 77/90 | 77/136
Nennleistung (MW) | 19,8 | 19,8 | 15,2 | 15 | 8: 6/2 | 4,5/13,8
Energie (GWh) (*)) | 58,74 (43,78) | 53,22 (37,99) | 42,03 (31,27) | 41,60 (31,27) | 15,41 (12,71) | 
Volllaststunden (h/a) (*)) | 2.967 (2.211) | 2.688 (1.918) | 2.769 (2.228) | 2.773 (2.085) | 1.927 (1.589) | 
*) Vorjahreswerte |  |  |  |  |  | 
Der Pfälzer Wind hat in der Südpfalz in 2023 stark geweht! 2.799 Volllaststunden (i. VJ 2.111) im  bei den neueren Anlagen sind ein Rekord!

## Slide 28
Dorf/Quartier/Stadt/VG/LK
Quelle: ISE e.V.
Biotop- Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger/Verbraucher (ProSumer) garantieren wirtschaftliche Autarkie!
CH4
Methanisierung
Strom- netz
Windpark
Groß-Akku
PV-FF-/Agri-PV-Anlage
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Gas- netz (Spei- cher)
Klär- anlage
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen
Daten- netz
EMS
G(uD)- KW
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse
(Abfälle)
Wärmenetz
„ProSumer“ Wohn-/öffentl. Gebäude, Betriebe/ Firmen
Verteilernetze (110 kV/20 kV/Ortsnetz)
Energetische Dorf-/Stadtgemeinschaft (1) Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Solar- Thermie
MH KW
Wärme- netz
WPPE
BH- KW
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
H2O
O2

## Slide 29
Stromgestehungskosten im Vergleich (1) Stromerzeugung in D
Quelle: FH-ISE, Juli 2024
*) Kosten für Endlagerung sind nicht enthalten
*)
PV- und Windkraftanlagen haben die niedrigsten Stromgestehungskosten!