## Slide 1
Herzlich Willkommen zum Oktober-Stammtisch Windkraftanlagen (WKA) in der Südpfalz
ISE e.V.-Stammtisch | Thema „Windkraftanlagen in der Südpfalz“ | am 26.10.2023 in Bellheim ISE e.V.
Windpark Freckenfeld
Referent: Wolfgang Thiel

## Slide 2
Agenda
Windkraftanlagen (WKA): Grundlagen und aktuelle Standards
WKA in der Südpfalz - Bedarf - Bestand - Neubau - Repowering
WKA in RLP
Sektorkopplung in der Gebietskörperschaft (Gemeinde, VG,LK)
Nebenwirkungen und Beteiligungen

## Slide 3
Grundlagen WKA (1) Windatlas von D in 200 m über Grund
Quelle
Quelle: GLOBAL WINDATLAS.info
Es gibt ausreichend Wind in D mit von Nord nach Süd fallender Windhöffigkeit!
Notes: Hersteller:
Minfeld: GE
Schneeberger Hof: Enercon,
Siemens

## Slide 4
Quelle: Gipscomm-Energie, ISE e.V.
Wirkungsgrad: ca. 50 %
Max. Wirkungsgrad: 59 %
Die Standardklasse bei den WKA-Onshore liegt heute bei  6 MW!
Trafo
6,0 MW, JUWI Minfeld, >2024
162 m
169 m
Windrad-Leistung
77 m
1,5 MW, Pfalzwind, Minfeld, 2004
100 m
3,3 MW, EnBW, Freckenfeld, 2018
131 m
10 m
3,3 m
134 m
Netzeinspeisung
P=12ρAv3A...durchströmte Flächeρ...Dichte der Luftv...Windgeschwindigkeit
P = 1/2 *ρ*A*v3
P: Leistung ρ : Dichte der Luft A: durchströmte Fläche
v: Windgeschwindigkeit
„Haifischzähne“ Hinterkantenkamm
Positionslampen
bringt ca. 3 dB Schall- druckreduzierung ≙ 50% Geräuschminderung
Positionslampen werden zukünftig automatisch eingeschaltet, wenn es Flugbewegungen in der Nähe gibt
Grundlagen WKA (2) Prinzipieller Aufbau
Notes: Hersteller:
Minfeld: GE
Schneeberger Hof: Enercon,
Siemens

## Slide 5
Grundlagen WKA (3) Fundament, Beispiel Windpark Freckenfeld
ca. 80 t Baustahl
ca. 600 m³ Beton
21 m
4 m
2,5 m
Die Basis für die gesamte Windkraftanlage
Bericht über den Baufortschritt des Windparks Freckenfeld Februar 2017 bis April 2018
Video; AUFBAU VON WINDRÄDERN: Für diesen Job braucht man Nerven aus Stahl
Hier werden die Spannseile zum Fundamentkeller durchgeführt, die den Spannbeton-Turm zusammenhalten
Quelle: ISE e.V.
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 6
Grundlagen WKA (4) Hybrid-Turm, Beispiel Windpark Freckenfeld
10 m
3,8 m
82 m
50 m
Spannbeton-Turm
Stahlrohr
Turm-Fuß
Adapterstück: Spannbeton - Stahl
Spannseil
Quelle: ISE e.V., Fa. Max Bögl
Die Spannseile halten den Turm mit ca. 7.000 t Zugkraft zusammen!
Fundamentkeller
Der Hybrid-Turm ist die „tragende Säule“
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 7
Grundlagen WKA (5) Hybrid-Turm, Beispiel Windpark Freckenfeld
Quelle: Fa. Max Bögl
Die Spanngliedbündel halten den Turm zusammen
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 8
Grundlagen WKA (6) Maschinenhaus, Beispiel Windpark Freckenfeld
Quelle: Nordex
Wärmetauscher (Kühler)
Schaltschränke
Getriebe
Rotorwelle
Kupplung
Generator
Rotorlager
Arbeitsbereich der Anlage mit Windgeschwindigkeit:
3 bis 20 m/s (11 bis 72 km/h)
Betriebsdrehzahlbereich:
6,8 bis 12,4 U/min
Nenndrehzahl:
10,9 U/min
= ca. 270 km/h (Rotorblattspitzen)
Energieumwandlung: kinetisch  mechanisch  elektrisch
Nabe mit Rotorblätter
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 9
Grundlagen WKA (7) Turm-Fuß, Beispiel Windpark Freckenfeld
Quelle: Nordex
Frequenzumrichter
Turmtür
MS-Schaltanlage
Transformator
Hier wird die Anpassung an das Mittelspannungsnetz gemacht
Spannseile für den Spannbeton- Turm
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 10
Grundlagen WKA (8) Netzeinspeisung
Gleichrichter
Wechselrichter
Gleich-
spannungs-
kreis
Trafo
vom Generator
Einspeiselektronik
660 V AC
20 kV
Netz-Einspeise-
regelung
Die Einspeiseelektronik entkoppelt Windkraftwerk und Netz
Aktuelle Daten, EnBW-APP: e-cockpit
Notes: Variable Spannung und Frequenz sind ein Geheimnis der Hersteller

## Slide 11
Grundlagen WKA (9) Flächennutzung, Beispiel Windpark Freckenfeld
überplante Fläche ca. 100 ha
Anteil versiegelter Fläche 6 x 0,5 ha = 3 ha = 3%
Nutzbare landwirtsch. Fläche: 97 ha = 97%
versiegelte Flächen/Windrad
- vollversiegelt: Fundament ca. 500 m2 = 0,05 ha
- teilversiegelt mit Schotter: Zufahrt und Kranabstellplatz: ca. 0,5 ha
97 % der überplanten Fläche können weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden!
Um Flächensynergien zu nutzen, sollten PV-Freiflächenanlagen mitgeplant werden!
Notes: Variable Spannung und Frequenz sind ein Geheimnis der Hersteller

## Slide 12
Grundlagen WKA (10) Floating Offshore Wind Turbine
CoreWind IEA 15
Leistung: 15 MW
Nabenhöhe: 129,5 m Rotordurchmesser: 240 m
Quelle: corewind
Im Offshore-Bereich wird demnächst 15 MW die Standard-Klasse sein!
Notes: Variable Spannung und Frequenz sind ein Geheimnis der Hersteller

## Slide 13
Chart: 
 | 22.8 | 5.7 | 2.85 | 17.1 | 5.7 | 2.85 | 3 | 24 | 15 | 1
EE-Ausbaupfad RLP: Anteile beim Zubau-Mix bis 2040 Fakten und Annahmen
Anteile der zu installierenden Leistungen des Zubau-Mix orientieren sich an den jeweiligen EE-Potenzialen:
Quelle: x) Quellenliste, ISE e.V.
PV-gesamt: 57 TWh/a (57%)
Solarthermie: 3 TWh/a
Wind-onshore: 24 TWh/a
Biomasse: 15 TWh/a
Wasserkraft: 1 TWh/a
100 TWh/a
Werte in %
Biogasanlagen, vorrangig aus Reststoffen
Holz-Anlagen, vorrangig aus Abfällen
PV-Dächer (40% von PV-ges.)
PV-Fassaden (10% von PV-ges.)
PV-Parkplatzüberdachungen (5% von PV-ges.)
PV-Freiflächen (30% von PV-ges.)
AGRI-PV (10% von PV-ges.)
PV-Autobahnüberdachung (5% von PV-ges.)
ALLE Potenziale werden beim Zubau-Mix gebraucht!

## Slide 14
Ausbaupfad Wind für RLP: zu installierende Leistung und Stückzahl bis 2040
Flächenbereitstellung (Rechtliche Rahmenbedingungen Bund) Für die onshore-Windräder ist folgender Anteil von der Gesamtfläche von RLP festgesetzt: - 1,4 % bis 2027 - 2,2 % bis 2032: 43.688 ha
Energie - Bedarf bis 2040: 24,0 TWh/a - Ist-Stand 2018: 6,2 TWh/a - Zubau bis 2040: 17,8 TWh/a
Stückzahlen - Bestand 2020: 1.791 - Zubau bis 2040 mit 6 MW 1.203 - Repowering bis 2040 mit 6 MW: 419  Summe Windräder in 2040: 1.622
Wir werden in 2040 weniger „Spargel“ in RLP haben als in 2020!
Quelle: ISE e.V.
Das Repowering mit 6 MW-Windräder benötigt weitestgehend die Flächen des bisherigen Bestandes! Deshalb werden für den Zubau zusätzliche Flächen benötigt
Leistung - Bedarf bis 2040: 9.732 MW - Ist-Stand 09/2023: 4.014 MW *) - Zubau bis 2040: 5.718 MW - Zubau pro Jahr: 500 MW
 Zubaufaktor: 2,42
*) Daten von Markt-Stammdaten-Register

## Slide 15
Ausbaupfad Wind in der Südpfalz: Anteile in den Gebietskörperschaften bis 2040
Bei der Windkraft ist in der Südpfalz noch viel zu tun!
Quelle: ISE e.V.
GER - Windfläche: 1.019 ha - Energie: 0,56 TWh - zu installierende Leistung: 227 MW - Ist-Stand 10/2023: 75 MW (33 %) *)
LD - Windfläche: 182 ha - Energie: 0,10 TWh - zu installierende Leistung: 41MW - Ist-Stand 10/2023: 0 MW (0 %) *)
SÜW - Windfläche: 1.408 ha - Energie: 0,77 TWh - zu installierende Leistung: 314 MW - Ist-Stand 10/2023: 47 MW (15 %) *)
*) Daten von Markt-Stammdaten-Register

## Slide 16
Bestehende Windparks in der Südpfalz Ergebnisse 2022
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Windpark | Freckenfeld | Gollenberg | Offenbach II | Hatzenbühl | Minfeld | Schwegenheim
Hersteller | 6xNordex N131 | 6xVestas 126 | 6xGE 2,5-120 | 5xEnercon E115 | 4xGE 1,5/ | 3xFL 1500/77
 |  |  |  |  | 1x Vestas V90/2000 | 4xVestas V136/3450
Eigner | EnBW | CEE-Group | EnergieSüdwest | Stadt Speyer | pfalzwind | ??/??
Baujahr | 2018 | 2017 | 2014 | 2017 | 2004/2009 | 2006/2019
Nabenhöhe (m) | 134 | 137 | 139 | 149 | 100/105 | 100/149
Rotordurchm. (m) | 131 | 126 | 120 | 115,7 | 77/90 | 77/136
Nennleistung (MW) | 19,8 | 19,8 | 15,2 | 15 | 8: 6/2 | 4,5/13,8
Energie (GWh) (*)) | 43,78 (41,14) | 37,99 (37,28) | 31,27 (30,92) | 31,27 (29,43) | 12,71 (11,93) | 
Volllaststunden (h/a) (*)) | 2.211 (2.078) | 1.918 (1.883) | 2.228 (2297) | 2.085 (1.962) | 1.589 (1.491) | 
*) Vorjahreswerte |  |  |  |  |  | 
Mit 2.111 ( i. VJ 1.990) Volllaststunden im  bei den neueren Anlagen hat die Windkraft auch in der Südpfalz etwas zugelegt!

## Slide 17
Neue WKA in der Südpfalz: Planungsaktivitäten GER in der VG Kandel: Windpark Freckenfeld, Erweiterung
Bestand - Leistung: 6 x 3,3 MW - Nabenhöhe: 134 m - v Wind: ca. 6 m/s
Erweiterung - Leistung: 4 x 6,0 MW - Nabenhöhe: 169 m - v Wind: ca. 7 m/s
Quelle: VG Kandel. Global Windatlas
Die Nachbargemeinden müssen von der Erweiterung profitieren!
Der Windpark befindet sich an der äußersten Gemarkungsgrenze!

## Slide 18
Neue WKA in der Südpfalz: Planungsaktivitäten GER in der VG Kandel: Windpark Minfeld, Repowering
Quelle: VG Kandel. Global Windatlas
Halbierung der Windräder  Verdopplung der Nennleistung und der Energie!
Bestand 2004 - Leistung: 4 x 1,5 MW - Nabenhöhe: 100 m
2009 - Leistung: 1 x 2,0 MW - Nabenhöhe: 105 m
- v Wind: ca. 6 m/s
Repowering - Leistung: 2 x 6,0 MW - Nabenhöhe: 169 m - v Wind: ca. 7 m/s

## Slide 19
Neue WKA in der Südpfalz: Planungsaktivitäten GER in der VG Lingenfeld
Windpark Lustadt, Neubau - Leistung: 5 x > 6 MW
Quelle: VG Lingenfeld
Die VG-Lingenfeld hat Vorbildfunktion in der Südpfalz!
Windpark Schwegenheim I, Repowering - alt: Leistung: 3 x 1,5 MW
- neu: Leistung: 2 x 6,0 MW
Weingarten, Großspeicher - Leistung: 22 MW
Windpark Schwegenheim II, Neubau - neu: Leistung: 1 x 6,0 MW

## Slide 20
Neue WKA in der Südpfalz: Planungsaktivitäten SÜW in der VG Herxheim
Neubau - Leistung: 12 x 6,0 MW - Nabenhöhe: ca. 169 m - v Wind: ca. 7 m/s

## Slide 21
Neue WKA in der Südpfalz: Planungsaktivitäten SÜW in der VG Landau-Land
Quelle: VG Landau-Land, Amtsblatt.
Neubau - Leistung: 4 x 6,0 MW - Nabenhöhe: ca. 169 m - v Wind: ca. 7 m/s
Der Baubeginn könnte 2025 sein!

## Slide 22
Neue WKA in der Südpfalz: Potenziale LD, Taubensuhl, 30 WKA im Pfälzerwald, interkommunales Verbundprojekt
Quelle: Landesforsten RLP; EnergieSüdpfalz, PFALZWERKE, juwi
Konzentrationszone
Zonen des Pfälzerwalds
Fläche Pfälzerwald: 178.500 ha
geplante Konzentrationszone: 3.000 ha (2,4% der Entwicklungszone, 1,68% des Pfälzerwalds)
Entwicklungszone: 125.839,6 ha
Kernzone: 3.871,0 ha
Pflegezone: 48.788,3 ha
Konzentrationszone=Entwicklungszone
Kern- und Pflegezonen
Entwicklungszone: Sie dient als Wirtschafts-, Lebens-, und Erholungsraum für die Bevölkerung und ist durch nachhaltige Nutzung geprägt.
Das schlafende Projekt, muss erweckt werden!

## Slide 23
Strom- netz
Gas- netz mit Spei- cher
Dorf/Stadt/VG/LK
Sektorkopplung in der Gebietskörperschaft: „ProSumer“ Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Quelle: ISE e.V.
Biotop-Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger und Verbraucher (ProSumer) garantieren optimale Autarkie!
CH4
Methanisierung
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
PV-FF-Anlage
Windpark
Groß-Akku
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Klär- anlage
O2
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen
Daten- netz
Betriebe/Firmen „ProSumer“
Wohn-/öffentl. Gebäude „ProSumer“
EMS
GuD-KW
Wärmenetz
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse

## Slide 24
Nebenwirkungen
Anders als bei Großkraftwerken aus der fossilen Welt, sind die Anlagen der EE (Windkraft- und PV-Anlagen) dezentral in den Gemarkungen von Gemeinden aufgestellt. Dieser Sachverhalt ermöglicht, dass alle in einer Gebietskörperschaft an den Investitionen und Erträgen teilhaben und profitieren können:
EE-Anlage haben, wie alle technischen Anlagen, auch „Nebenwirkungen“, die über den unmittelbaren Standort, bis in Nachbargemeinden, hinausgehen können:
Beteiligungen
- Landwirte, auf deren Fläche die EE-Anlagen gebaut werden: angemessene Pachterlöse, Einkommensbeitrag für die Landwirtschaft
- Gemeinden und Nachbargemeinden, die die Zuwegung zur Verfügung stellen: Beteiligung an den Pachterträgen und z.B. mit einer AöR. Mit den Erträgen können freiwillige Leistungen im Haushalt der Gemeinden finanziert werden.
- Bürger:innen, die mit den „Nebenwirkungen“ leben: Beteiligung z.B. über eine Bürgerenergiegenossenschaft
- Alle Beteiligten können von einem günstigen Strompreis profitieren
- Veränderung des Landschaftsbildes
- Geräuschentwicklung durch die Rotorblätter
- Schlagschatten
Diese Nebenwirkungen schmälern die Akzeptanz bei den Bürger:innen!
Beteiligungen von Gemeinden und Bürger:innen erhöhen die Akzeptanz für EE-Anlagen!
ALLE profitieren davon!
Nebenwirkungen und Beteiligungen (1)  energetische Dorf-/Stadtgemeinschaft
- Naturschutz profitiert durch Ausgleichsmaßnahmen mit Biodiversitätskonzept

## Slide 25
Nebenwirkungen und Beteiligungen (2) keine Beteiligung der Nachbargemeinden an den Erträgen bei einem Windpark
EEG-Vergütung - je kWh: 7 €ct - Windpark *): 3.276.000 €/a - je WKA *): 546.000 €/a
Leistung: 19,8 MW
Volllaststunden *): 2362 h
Eigner: EnBW
6x Nordex N 131
Pachterträge/WKA (€/a) - Eigentümer: ca. 20.000 - Ortsgemeinde: ca. 6.000
Verbrauchte landwirtschaftliche Fläche/WKA: 0,42 ha Pachterträge (€/a) : ca. 150
Entgangener landwirtschaftlicher.
Umsatz/WKA: 600 €/a
Landwirtschaftliche Eigner sollten mit anliegenden Gemeinden einen fairen Solidarpakt gründen!
Erzeugung *): 46,8 GWh/a
*) 2019
Quelle: ISE e.V.
keine Beteiligung der Nachbargemeinden!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 26
Nebenwirkungen und Beteiligungen (3) Rhein-Hunsrück-Kreis: faire Beteiligung an den Erträgen bei Windparkls
Quelle: 04.09.2019 Sonnenseite, Franz Alt Hans-Josef Fell
In solidarischer Gemeinschaft haben Kommunen mit Windparks einen Solidarpakt mit den Nachbarkommunen geschlossen, die zwar in der Nähe des Windparks liegen, aber keine Pachteinnahmen bekommen. Im fair ausgehandelten Solidarpakt fließen Windpachteinnahmen auch an die Nachbargemeinden. Neid und Missgunst, oft die Quelle von Ablehnung und Widerstand, konnten so überwunden werden.
Die Energie-Helden der Energiewende im Hunsrück
Es ist phänomenal, was sich im Landkreis Rhein-Hunsrück in den letzten 10 Jahren an Wohlstand, bürgerlichem Engagement und wirtschaftlicher Stärkung mit Hilfe von Klimaschutzmaßnahmen entwickelt hat. In den neunziger Jahren hatte der Kreis mit hoher Arbeitslosigkeit, geringer kommunaler Finanzkraft und Abwanderung zu kämpfen
Heute ist der Schuldenstand der Kommunen bei nur 20% des Landesdurchschnitts von Rheinland-Pfalz und die Kommunen haben Kapitalrücklagen von 85 Millionen Euro, um in notwendige dörfliche Infrastruktur zu investieren.
Rhein-Hunsrück-Kreis: Vorbild für Solidargemeinschaft und Akzeptanz für EE! Chapeau!
SWR-Video "So geht Klimaschutz! Die Energiewender vom Hunsrück".
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 27
Fazit
Für einen optimalen saisonalen EE-Betrieb brauchen wir Windkraft- und PV-Anlagen gleichermaßen
Je höher die Nabenhöhe eines Windrades ist, umso stärker ist die Windgeschwindigkeit und damit die Leistung des Windrades. Denn die Leistung steigert sich mit der 3. Potenz der Windgeschwindigkeit.
In der Südpfalz hinkt der Ausbau der Windenergie, wie im Bund und RLP, weit hinter der Sollkurve hinterher.
Im Rahmen der Fortschreibung der Flächennutzungspläne in den Verbandsgemeinden gibt es z.Z. einige neue Projekte bei Wind und PV.
Für die jüngst gegründete Bürger-Energie-Genossenschaft-Südpfalz („ben-Südpfalz“) werden die neuen Anlagen ein großes Betätigungsfeld bieten.
Für EE-Anlagen müssen solidarische Partnerschaftsgesellschaften auch mit den Nachbargemeinden gegründet werden, die die Erträge fair verteilen! Das erhöht die Akzeptanz bei den Bürger:innen
Windparks und PV-Freiflächenanlagen sollten gemeinsam geplant werden, um Flächen- und Infrastruktursynergien zu erzielen.
Auch der Naturschutz profitiert durch Ausgleichsmaßnahmen mit einem Biodiversitätskonzept

## Slide 28
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Projekt-Team Wolfgang Thiel (Projektleiter und PPT-Ersteller) Frieder Wambsganß (Lektor)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Michael Müller Volker Wander
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit